ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора тиристорного регулятора напряжения ТРН.

- * Дата заполнения _______________20__ г.

- *Наименование и реквизиты заказчика: __________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________т/ф ___________________________

- *Питающая сеть:	___  одно-	___  двух- 	___трех-	фазная.

- *Наличие в сети нейтрали:	___ есть	___нет

- *Номинальное напряжение сети (отн.нейтрали):   ___ 220 В,	другое-_______

- *Максимальный ток нагрузки _______________ А.

- Тип активной нагрузки (ТЭН, ЛН и т.д.): _______________________________________.

- *Схема нагрузки:		___звезда:	___ с нейтралью, 	___без нейтрали,

___треугольник,	___ однополярный (однополупериодный) ток.

- *Регулирование:

  - ___ пофазное:	со стабилизацией напряжения:	 ___ да	___ нет

  - ___ одновременное (совместно всех фаз)

- Внешний сигнал управления:   ___ 4-20мА, 	___ 0-10В,	другое ________________.

- Встроенный регулятор (температуры):	___ Да,	___ Нет

Если «да», то тип термодатчика и регулятора____________________________________.

- Прибор контроля нагрузки:  ___ Вольтметр,	___ Амперметр,	другое _________.

- Наличие автоматического выключателя	___ Да,	___ Нет.

- *Условия эксплуатации:

- температура_______________________________________________________________

- влажность_________________________________________________________________

- запыленность______________________________________________________________

- среда _____________________________________________________________________

14. Исполнение 	УХЛ _____, 	Степень защиты IP ___.

15. Дополнительная информация   ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

*  Заполнение обязательно

__ Нужное отметить

Опросный лист вернуть: info@energis.ru или т/ф: +7 (8332) 62 14 52, 51 72 71

г.Киров ул.Менделеева, 2

ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Тиристорный регулятор напряжения ( в дальнейшем - ТРН) предназначен  для плавного изменения в сторону снижения действующего значения напряжения на нагрузке вручную или дистанционно в стандартной сети 220÷380 В, 50 Гц во всех фазах одновременно или на каждой  фазе независимо.

ТРН рассчитан на работу с активной (ТЭН) и активно индуктивной нагрузкой по схеме соединения «звезда с нейтралью», «звезда с без нейтрали» и «треугольник».

В качестве силового элемента используются оптотиристоры при токах  нагрузки до 200 А, или тиристоры при нагрузке от 250 А и выше.

Управление выходным напряжением:

- встроенный переменный резистор,

- внешний аналоговый управляющий сигнал.

Предусмотрена возможность подключения удаленных кнопок «ПУСК», «СТОП».

Дополнительные функции

П.9. (см. Опросный лист). Модели со стабилизацией обеспечивают стабилизацию значения выходного напряжения с точностью  ±2% от заданного оператором путем автоматического изменения угла отпирания тиристоров в зависимости от колебаний входного напряжения.

П.11. (см. Опросный лист). Встроенный автоматический регулятор обеспечивает изменение и автоматическое поддержание технологического параметра (например, температуры). Законы регулирования П, ПИ, ПИД.

Изготавливаются стандартные ТРН следующих типов:

1. Однофазные – ТРН-1. Рабочее напряжение 220 и 380 В. Номинальный ток нагрузки до 160 А.

2. Однофазные – ТРН-1-С. То же, что и в п.1, дополнительно обеспечивают стабилизацию выходного напряжения на уровне не выше входного.

3. Трехфазные – ТРН-3. Схема подключения нагрузки –  «звезда с нейтралью». Регулировка напряжения на каждой фазе независимо. Номинальный ток нагрузки до 600 А.

4. Трехфазные – ТРН– 3-Н. Схема подключения нагрузки - «звезда с нейтралью», «звезда без нейтрали», «треугольник». Номинальный ток нагрузки до 600 А. Регулировка во всех фазах одновременно. Задается время нарастания напряжения на нагрузке при включении (исключение ударных токов), ограничение выходного напряжения в % от входного, время спада напряжения до 0 при остановке.

5.Трехфазные – ТРН-3-Н-МТ. То же, что и в п.5, дополнительно встроен электронный измеритель токов в фазах.

6. Трехфазные - ТРН-3-Н-ПИ. То же, что и в п.5, дополнительно встроен измеритель температуры с ПИ- ,ПИД-регулятором.